## Slide 1: مقدمه ای بر برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
مدرس : فرح ناز عراقی
دانشجویان کارشناسی رشته حسابداری

## Slide 2
مقدمه – معرفی
از مسئولیت های مهم و اساسی در واحدهای صنعتی ، برنامه ریزی و کنترل موجودیها است .
فعالیتهای متمرکز شده با عنوان کنترل موجودیها همواره مورد توجه خاص مدیریت ، بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است .
سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص ، سیاستهای رایج و نحوه اعمال فعالیتهای برنامه ریزی و کنترل موجودیها را مورد توجه قرار داده و بنابر مصالح خود به نوعی سیاست و خط مشی برای اداره این فعالیت گرایش دارند .

## Slide 3
در این میان وظیفه مسئولین و دست اندر کاران بخش کنترل تولید و موجودیها و مهندسی صنایع و مدیریت مواد و سفارشات آن است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتژیهای کل سازمان و ضمن توجه به مجموعه عوامل و شرایط حاکم بر سازمان روشها و سیاستهایی را اتخاذ نموده و به اجراء در آورند که در اقتصاد کلی سازمان اثر مثبت داشته باشد .

## Slide 4
در شرایط امروزی صنعت با استفاده از سیستمهای پیشرفته تر تولید نظیر سیستمهای انعطاف پذیر و تولید به هنگام سعی می شود که سطح موجودیها را در کارخانه پائین نگهدارند .
با این حال هنوز سرمایه درگیر به صورت موجودی در مواردی تا 25 درصد کل سرمایه کارخانه را در بر می گیرد .
هزینه نگهداری موجودیها نیز در موارد زیاد حتی در صنایع پیشرفته تا حدود 5 درصد کل فروش کارخانه می رسد .

## Slide 5
در صنایع کشور ما هنوز بخش قابل توجهی از قطعات یدکی و کالای مصرفی صنایع تولیدی از خارج کشور وارد شده و باعث تحمیل هزینه های ارزی می شود .
در چنین شرایطی ممکن است میزان هزینه های تحمیل شده بر صنعت در اثر نگهداری موجودیها حتی از این ارقام بالاتر باشد .
متاسفانه آمار دقیقی در این موارد در حال حاضر قابل دسترسی نیست .

## Slide 6
علیرغم هزینه های مرتبط با نگهداری موجودیها ، داشتن موجودی در کارخانه امری غیر قابل اجتناب می باشد .
مساله ی مهم این است که هزینه های روبرو شدن با کمبود کالا و مواد اولیه و قطعات یدکی ، مشکلات توقف تولید ، ازدست رفتن فرصت فروش کالا و کسر اعتبار سازمان را در برخواهد داشت .
در مواردی هزینه ی این اشکالات می تواند به مراتب بیشتر از هزینه های ذخیره موجودی باشد

## Slide 7
هدف اصلی امور برنامه ریزی و کنترل موجودی آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه ها ، مناسب ترین سیاستها را برای سفارش و نگهداری موجودی در کارخانه اتخاذ نماید .
فعالیتهای برنامه ریزی و کنترل موجودی ، همان گونه که از عنوان آن مشخص است به دو بخش برنامه ریزی و کنترل قابل تفکیک است .
در بخش برنامه ریزی سیاستها و شیوه های مناسب و اقتصادی تدوین می شود .
بخش کنترل نقش اجراء کننده و به کار گیرنده این روشها و سیاستهای تدوین شده را به عهده خواهد داشت .

## Slide 8
تعریف موجودی
صرفنظر از معنای لغوی کلمه موجودی آنچه که در ادبیات مدیریت موجودیها و مهندسی صنایع از این واژه برداشت می شود به شرح زیر می باشد :
موجودیها عبارتند از : اجناس ، مصالح ، مواد و قطعاتی که در امر تولید
و فروش و اداره صنعت مورد مصرف قرار می گیرند .

## Slide 9
در این تعریف از واژه مصرف استفاده شده و بنابراین داراییهایی نظیر ساختمان ها ، زمین ، ماشین آلات ، وسایل و مبلمان اداری جزء موجودیها قلمداد نمی شوند .
همچنین موجودیهای مالی نظیر اسناد دریافتنی ، مبالغ نقدینگی موجود در صندوق و یا در حسابهای بانکی و نظایر آنها ، با توجه به اینکه در مجموعه اجناس ، مصالح و مواد و قطعات قرار نمی گیرند جزء موجودیها به آن مفهوم که مورد نظر ماست نمی باشند .

## Slide 10
برای مثال یک کارخانه سازنده یک وسیله خانگی، نظیر کولرهای آبی در نظر گرفته می شود و موجودیهای این کارخانه به مفهوم مورد نظر ما ، در بخشهای مرتبط با تولید ، فروش و اداره صنعت نام برده می شوند :
الف – در بخش تولید
اجناس و مواد و مصالح نظیر ورقهای فولاد برای ساخت بدنه ، رنگ برای رنگ آمیزی بدنه ، الکترودهای جوشکاری ، و نظایر آنها
قطعات ، نظیر موتورهای الکتریکی ، تسمه پروانه ها ، پمپ آب ، پیچ و مهره ها و غیره .
محصولات نیمه ساخته شده ای که در مسیر خط تولید در کارخانه انباشته شده اند ، نظیر قسمتهای مختلف بدنه که پس از پرسکاری جهت جوشکاری در جلوی کارگاه جوشکاری انباشته شده اند .
کارتن ها ، برچسب ها ، تسمه های فلزی و غیره که در بسته بندی نهائی محصول مصرف می شوند .

## Slide 11
ب – در بخش فروش
محصولات ساخته شده و آماده فروش که در این مثال عبارت از کولرهای ساخته شده و بسته بندی شده اند ، و در انبار محصولات ساخته شده نگهداری می شوند . این محصولات بنابر تعریف ، توسط قسمت فروش مصرف خواهند شد .

## Slide 12
ج –در بخش اداره صنعت
قطعات یدکی ماشین آلات ، شامل قطعاتی که روی ماشین آلات و ابزار تولیدی ( و نه روی محصول کارخانه ) مورد استفاده قرار می گیرند .
مواد مصرفی ماشین آلات نظیر روغن ، گریس که مورد مصرف ماشینهای خط تولید است .
مواد سوخت نظیر گازوئیل و گاز مایع ( در صورتیکه در منابع کارخانه ذخیره شده باشند و نه در صورتی که از طریق شبکه لوله کشی شهری به کارخانه مرتبط باشند .
مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه خانه آب و نظایر آنها .
مواد مصرفی دفتری ، نظیر کاغذ ، نوشت افزار ، فرمهای چاپ شده و غیره .

## Slide 13
بخشی از دارائیهای این کارخانه که جزء موجودیها ( به مفهوم ) مورد نظر در اینجا ) محسوب نمی شوند عبارتند از :
ساختمان ها و زمین کارخانه
ماشین آلات خط تولید
مبلمان و وسایل دفتری
دارائیهای نقدی و اسناد و مدارک مربوط به امورمالی
و.....

## Slide 14: گروه بندی موجودیها
موجودیها را می توان بنا به شرایطی که در مسیر تولید در بردارند به پنج گروه تقسیم نمود .
1- مواد اولیه
2 – قطعات مربوط به تولید ( آماده مونتاژ)
3 – قطعات نیمه تمام در مسیر تولید ( قطعات بین کارگاهی )
4 – محصولات تمام شده ( فرآورده نهائی)
5 – سایر مواد و قطعات ( مواد غیر مستقیم )

## Slide 15: مواد اولیه
مواد اولیه در این گروه بندی نباید با مواد خام اشتباه شود.
با وجود این بعضی از مواد اولیه ی یک کارخانه می تواند ماده خام باشد .
مواد خام به آن دسته از مواد اطلاق می شود که مستقیما از طبیعت برداشت شده اند و تغییرات فیزیکی یا شیمیایی قابل توجهی بر روی آنها صورت نگرفته است .

## Slide 16: مواد اولیه
برای مثال، موادی نظیر سنگ آهن ، بوکسیت ، نفت خام یا غلات و میوه ها جزء مواد خام محسوب می شوند .
در مقابل ، مواد اولیه یک کارخانه آن دسته از مواد و مصالح هستند که در کارخانه مورد نظر هنوز هیچگونه کاری بر روی آنها انجام نگرفته است .
مثلا در یک کارخانه سازنده نان ماشینی ، آرد جزء مواد اولیه است .

## Slide 17: مواد اولیه
در صورتیکه در یک کارخانه تهیه آرد ، گندم و جو جزء مواد اولیه هستند و آرد عبارت از محصول نهایی می باشد .
در مثال کارخانه ی سازنده ی کولرهای آبی ، ورقهای فولادی جزء مواد اولیه اند .
این ورقها جزء محصولات تمام شده یا فرآورده نهایی یک کارخانه نورد فولاد محسوب می شود که مواد اولیه آن عبارت از شمشهای فولادی است .
شمسهای فولادی جزء محصولات نهائی کارخانه ذوب آهن است و از جمله مواد اولیه ی کارخانه ذوب آهن ، سنگهای آهن استخراج شده از معادن را می توان نام برد .

## Slide 18
قطعات مربوط به تولید
قطعات مربوط به تولید ، قطعاتی هستند که بر روی آنها کلیه عملیات ساخت انجام شده و هم اکنون به صورت یک قطعه ی کامل آماده ی مونتاژ شدن بر محصول نهائی هستند .
ممکن است قطعات مربوط به تولید توسط خود کارخانه سازنده ی محصول نهائی ساخته شده و در انبار ذخیره شده باشند .
همینطور در اکثر موارد قطعات مربوط به تولید توسط سایر سازندگان ساخته شده و به کارخانه فروخته می شوند .

## Slide 19
در هر حال مناسب است بین قطعات مربوط به تولید با مواد و مصالحی که کارخانه از یک کارخانه دیگر خریداری می کند تفکیکی قائل شویم .( در مثال کارخانه سازنده کولرهای آبی ، ورقهای فولادی از جمله مصالحی هستند که قبلا در کارخانه دیگری تولید شده اند ، ولی در کارخانه سازنده کولرهای آبی نیز قرار است روی آنها کارهای برش ، پرس کاری ، جوشکاری و رنگ آمیزی صورت گیرد . بنابر این ورقهای فولادی در گروه قطعات مربوط به تولید قرار نمی گیرند .

## Slide 20
ممکن است قطعات مربوط به تولید به صورت یک قطعه مرکب ، ترکیب شده از چندین قطعه کوچکتر باشند یا فقط از یک قطعه ساده و غیر قابل تفکیک تشکیل شده باشند .
در مورد اول می توان مثالهائی نظیر کاربراتورهای موتورهای درون سوز ( یا حتی کل موتور درون سوز) را برای یک کارخانه تولید خوردو مطرح نمود .
در مورد دوم پیچ و مهره ها ، واشرها و یا بسیاری قطعات و عناصر ساده مشابه را می توان مثال آورد .

## Slide 21
قطعات نیمه تمام در مسیر تولید ( یا قطعات بین کارگاهی )
قطعات نیمه تمام در مسیر تولید به موجودیهایی گفته می شود که در مراحل مختلف در مسیر خط تولید قرار گرفته اند و هنوز عملیات تولیدی روی آنها به اتمام نرسیده است .
بنابر این یا در حال حاضر کار ساخت بر روی آنها ادامه دارد یا در بین ماشینهای تولید و کارگاهها انباشته شده اند ، تا در زمان مناسب عملیات لازم بر روی آنها ادامه یابد .

## Slide 22
برای مثال ، در یک کارخانه ی تولید لباس ممکن است مقداری پارچه از مرحله برش گذشته باشد و در جلوی ماشینهای دوخت ، منتظر عملیات دوخت باشد .
قسمت دیگری از لباسهای نیمه تمام که بر روی آنها عملیات دوخت انجام یافته است احتمالا در قسمت دکمه دوزی انباشته شده اند .
کلیه ی این کالاها در گروه قطعات نیمه تمام قرار می گیرند.
در یک تعریف کلی هر نوع مواد ، مصالح و قطعاتی که وارد خط تولید شده و هنوز به صورت تمام شده به انبار تحویل نگردیده اند ، جزء این گروه از موجودیها به حساب می آیند .

## Slide 23
محصولات تمام شده ( فرآورده نهائی )
محصولات تمام شده و آماده فروش یا فرآورده نهایی ، آنهایی هستند که کلیه ی عملیات تولیدی ، کنترل کیفیت و بسته بندی بر روی آنها انجام گرفته و به انبار تحویل شده اند .
این محصولات ممکن است بنا به سفارش مشتری به مقدار معین تولید شده باشند ، ولی هنوز به مشتری تحویل نشده باشند .
همینطور ممکن است براساس پیش بینی های بخش فروش ، محصولات آماده شده و تدریجا به بازار تحویل شوند .

## Slide 24
سایر مواد و قطعات ( مواد غیر مستقیم )
مواد غیر مستقیم آنها هستند که در جریان تولید ( یا در پشتیبانی از تولید ) در کارخانه مصرف شده اند ، ولی در فرآورده نهائی اثری از آنها وجود ندارند .
برای مثال ، در کارخانه سازنده کولرهای آبی و در کارگاه پرسکاری ، انواع روغنهای هیدرولیک در داخل پرسها مورد استفاده قرار می گیرد .
یا در تصفیه خانه آب صنعتی کارخانه ، مواد شیمیائی مصرف می شوند ، ولی این مواد در محصول نهائی حضور ندارند .

## Slide 25
علاوه بر آن انواع مواد و قطعات مورد مصرف اداری ، و دارای مصارف عمومی نظیر لوازم التحریر و وسایل مصرفی ایمنی نظیر دستکش ها و عینک های ایمنی نمونه هایی از موجودیهای این گروه می باشند .

## Slide 26
هزینه های موجودیها
در این بحث به تشریح هزینه هائی می پردازیم که موجودیهای یک کارخانه یا سازمان به آن کارخانه یا سازمان تحمیل می نمایند .
در ادامه مباحث این فصل ، به مزایا یا فواید نگهداری موجودی خواهیم پرداخت و به این نکته خواهیم رسید که علی رغم هزینه هایی که نگهداری موجودی ، برای هر سازمان صنعتی و تولیدی نگهداری سطح معین و صحیحی از موجودیها امری الزامی خواهد بود .

## Slide 27
عمده ترین هزینه های موجودیها را می توان در سه طبقه اصلی تقسیم بندی نمود :
1-هزینه قیمت مواد یا هزینه مواد
2-هزینه های سفارش دهی
3-هزینه های نگهداری ( انبار داری )
4-هزینه های مواجهه با کمبود کالا

## Slide 28
هزینه قیمت مواد یا هزینه مواد
این هزینه شامل پولی است که برای خرید موجودیها پرداخته می شود .
فرض کنیم برای یک کارخانه در سال به 1000 عدد از یک نوع قطعه خاص نیاز باشد و قیمت این قطعه در طول سال ثابت و برابر با هر عدد 2500 ریال تعیین شده است .
هزینه مواد کارخانه بابت این قطعه خاص در یک سال برابر با 2/5 میلیون ریال خواهد بود .
در همین جا لازم است به این نکته توجه شود که در این مثال ساده که مصرف سالیانه معلوم و قیمت واحد کالا نیز در طول سال ثابت است ، هزینه سالیانه قیمت مواد تحت تاثیر مقدار هر بار سفارش نخواهد بود .

## Slide 29
فرض کنیم کارخانه تعداد 1000 عدد از این قطعه را به طور یک جا در یک نوبت در سال یا همین مقدار را در 10 نوبت و هر بار 100 عدد یا 50 نوبت و هر نوبت 20 عدد سفارش و خریداری نماید .
در هر حال جمع پولی که کارخانه بابت خرید این کالا پرداخت می نماید همان 2/5 میلیون ریال خواهد بود.
در فاصله نزدیکی در ادامه این مباحث ، موضوع بالا را گسترش بیشتری خواهیم داد .

## Slide 30
هزینه های سفارش دهی
در آغاز این بحث لازم است به یک موضوع مهم و قابل توجه که همواره در امور برنامه ریزی و کنترل موجودی با آن سرو کار داریم توجه شود : قسمت های کنترل مواد یا سفارشات یا انبارهای یک کارخانه معمولا برای تامین مواد ، سفارش خرید یا سفارش ساخت تهیه می کنند .
سفارشهای خرید برای تامین کالا از خارج از کارخانه تهیه می شود .
در مواردی نیز به جای سفارش خرید ، سفارش ساخت به داخل کارخانه داده می شود .

## Slide 31
در این حالت نیز عملا بخش انبار ، یا کنترل مواد ، یا سفارشات ، کالا را از بخش تولید کارخانه خریداری می نماید .
گرچه در این حالت عملا انتقالات پولی بین بخشهای کنترل مواد و تولید انجام نمی شود ، ولی از نظر اسناد حسابداری ، انبار در مقابل اجناسی که از قسمت تولید تحویل گرفته است به بخش تولید بدهکار شده است .
انبار پس از تحویل مجدد این قطعات به قسمت تولید ( احتمالا به منظور مونتاژ در محصول نهائی ) به همان مقدار طلبکار می شود ، و بدین ترتیب تسویه حساب به عمل می آید .

## Slide 32
هزینه های دفتری و اداری:
در هر بار سفارش و مخصوصا سفارشات خرید ، مخارجی بابت صرف وقت کارمندان جهت تهیه سفارش و توزیع آن ، تماس با فروشندگان و دریافت پیشنهاد قیمت ، تشکیل کمیسیون های خرید جهت بررسی پیشنهادات ، تایید بودجه و تامین نقدینگی ، عملیات بانکی ، هماهنگی امور حمل و نقل ، ماموریتهای اداری جهت تماس حضوری با فروشندگان ، هزینه های مخابراتی تلفن ، فاکس ، و بسیاری هزینه های دیگر اداری صرف خواهد شد .

## Slide 33
در صورتیکه سفارش مربوط به خرید از خارج کشور باشد ، علاوه بر آنچه که گفته شد عملیات تماس با مسئولین دولتی ، دریافت اجازه واردات ، تامین اعتبار ارزی ، عملیات ترخیص گمرکی و نظایر آنها نیز در هر بار سفارش خرید هزینه قابل توجهی را بر سازمان تحمیل خواهد نمود .
شایان توجه است که هزینه های دفتری و اداری مربوط به سفارش در ظرف سال بستگی به تعداد دفعات صدور سفارش دارد .

## Slide 34
برای مثال فرض کنیم کارخانه در ظرف سال به 1000 عدد از یک نوع قطعه خاص نیاز دارد و به طور یکجا و یکبار در سال سفارش بدهد ، در صورتیکه هزینه های دفتری مربوط به هر بار سفارش مثلا یک میلیون ریال فرض شود ، آن گاه هزینه سفارش دهی این کالا در سال همان یک میلیون ریال خواهد بود .
حال در صورتیکه این 1000 قطعه مثلا در 5 نوبت و هر بار 200 عدد سفارش داده شود ، آنگاه کارخانه هزینه ای برابر با 5 میلیون ریال را در سال بابت هزینه سفارش دهی این کالا خواهد پرداخت .

## Slide 35
هزینه های آماده سازی برای ساخت :
در صورتیکه به جای سفارش خرید ، لازم باشد برای کالایی سفارش ساخت به داخل کارخانه صادر شود بدیهی است که به عملیات اداری و مالی کمتری در مقایسه با سفارش خرید نیاز خواهد بود .
در این حالت به جای هزینه های اداری دفتری ، عملیات و هزینه های آماده سازی تجهیزات مطرح می شوند .
برای هر بار ساخت یک قطعه یا یک ماده خاص لازم است که کارگاه ماشینها را متوقف نماید ، ابزار و قالبهای لازم را روی ماشین نصل نماید و تنظیمات لازم را به عمل آورد .

## Slide 36
علاوه بر آن لازم خواهد شد که مهندسین تولید نحوه ساخت قطعه یا کالا را بررسی مجدد نموده و به کارگران یادآوری نمایند .
همینطور لازم است مواد اولیه لازم برای تولید از انبار تحویل گرفته شود .
علاوه بر اینها ، معمولا در شروع عملیات تولید چندین قطعه معیوب تولید شده و در پایان عملیات تولید نیز ممکن است قطعاتی ناسالم به وجود آیند .
کلیه این عملیات و اتفاقات باعث توقف تولید و در نهایت ایجاد کننده هزینه خواهند بود .

## Slide 37
اینگونه هزینه ها نیز عینا در مدلهای مالی و اقتصادی کنترل موجودی دارای نقشی مشابه هزینه های دفتری و اداری هستند که در سفارشات خرید تشریح شدند .
به این مفهوم که هزینه های آماده سازی برای ساخت یک قطعه در داخل کارخانه نیز بستگی به تعداد دفعات ساخت آن قطعه در ظرف سال دارند .
برای مثال ، فرض کنیم یک کارخانه خودرو سازی برای تولید 10000 دستگاه خودرو از یک مدل خاص ، به تعداد 50000 عدد رینگ اتومبیل نیاز داشته باشد و قرار باشد این رینگ ها در بخش تولید کارخانه خودرو سازی تولید شوند .

## Slide 38
در صورتیکه هزینه آماده سازی سیستم تولید برای هر بار تولید این نوع رینگ 5 میلیون ریال باشد و این تعداد رینگ در 5 نوبت و هر بار 10000 عدد تولید شوند هزینه سالیانه آماده سازی کارخانه برای تولید این قطعه 25 میلیون ریال خواهد شد .
ولی در صورتیکه کارخانه به دلایلی نظیر محدودیت فضا و غیره این کالا را در ظرف سال در 20 نوبت ( هر بار 2500 عدد ) تولید نماید ، آنگاه هزینه های آماده سازی سالیانه به 100 میلیون ریال خواهد رسید .